## Slide 1: 计算机组织与结构实验
计算机专业实验室
2021年11月

## Slide 2: 译码器(decoder)
是一类多输入多输出组合逻辑电路器件，其可以分为：变量译码和显示译码两类。
  变量译码器一般是一种较少输入变为较多输出的器件，常见的有n线-2^n线译码和8421BCD码译码两类；
  显示译码器用来将二进制数转换成对应的七段码，一般其可分为驱动LED和驱动LCD两类。

## Slide 3: n线-2^n线译码
有N个输入和个输出，每个输出取决于输入的组合
2-4译码器，在特定时刻，四个输出端恰好只有一个输出为
高电平
A | B | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 4: 根据真值表写出布尔表达式

## Slide 5: 在Logisim中实现2-4译码器电路
可根据刚才的布尔表达式，自己用逻辑门设计出组合电路

## Slide 6: 时序逻辑
时序逻辑电路的状态由一组状态变量来构成，这些状态变量包含用于解释电路未来行为所需要的、与过去有关的信息
  同步时序电路

## Slide 7
存储器的基本模块：双稳态元件

## Slide 8: 锁存器
最简单的时序电路，由一对交叉耦合的或非门组成
SR锁存器
特别注意：在正常工作时，输入信号应该遵守 S∙R=0
S | R | Q | 
0 | 0 | Q(pre) | (pre)
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 9: 锁存器
D锁存器
  当输入确定时，如何决定何时改变输出的状态？
  将时间和内容分开考虑
    数据——状态的值
    时钟——状态改变的时间

## Slide 10: D锁存器
CLK | D | /D | S | R | Q | /Q
0 | X | /X | 0 | 0 | Q(pre) | /Q(pre)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 11: D触发器
在特定时刻更新状态
2个D锁存器
  D决定状态
  时钟沿决定时间
0
1
  如果CLK从0变1，D的值就会复制到Q；
  而在其他时刻，保持原来状态不变

## Slide 12: 寄存器
由N个触发器组成，共享一个CLK

## Slide 13: 实验一 寄存器组

## Slide 14: 寄存器的地位
CPU内部数据交换空间
  寄存器内的数据将用于算术及逻辑运算
  寄存器内的地址可用于寻址
  用于读写I/O设备的数据

## Slide 15: 寄存器的特点
寄存器存在于CPU内部，数量少
寄存器存储的数据有限
每个内部寄存器有专用的名称，没有地址编号

## Slide 16: 8086CPU(16位）的寄存器
4个通用寄存器：AX、BX、CX、DX
两个指针寄存器：BP、SP
两个变址寄存器：SI（Source）、DI（Destination）
控制寄存器：IP（Instruction Pointer）、PSW（处理器状态字）
段寄存器：CS（Code Segment）、DS（Data）、SS（Stack）、ES（Extended）

## Slide 17: 下面的幻灯片内容用于实验室现场

## Slide 18: 实验原理
READ
WRITE

## Slide 20
连线
LDR3…LDR0
R3_B…R0_B
SD3…SD0

## Slide 21
检查连线
检查连线
检查连线

## Slide 22
时序与操作台单元的KK2置为“单拍”档；
打开实验箱电源开关，如果听到有长鸣的“嘀”声，说明总线竞争，需要立即关闭电源，检查连线；
按动CON单元CLR按钮，将运算器当前数据（例如：寄存器A、B及FC、FZ）清零；
向ALU&REG单元4个寄存器写入数据
  拔动CON单元SD27……SD20，形成一个二进制的数据（00000001）；
  置S0为1；
  按动时序单元ST按钮，产生T4脉冲，将二进制数据（00000001）写入寄存器R0_B中；
  观察寄存器R0_B的数据显示是否正确；
  向寄存器R1_B、 R2_B、 R3_B写入数据
从ALU&REG单元4个寄存器中读取数据
  将CON单元SD27……SD20置0，S3……S0置0，SD3……SD0置1；
  将SD0置0；
  观察数据总线上显示的数据是哪个寄存器的值；
将存入寄存器R3_B…R0_B的数据全部读出，并记录结果。

## Slide 23
 | R0_B |  | R1_B |  | R2_B |  | R3_B | 
Group | WRITE | READ | WRITE | READ | WRITE | READ | WRITE | READ
1 | 数据 |  |  |  |  |  |  | 
 | 信号状态 | 信号状态 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |